平顶山市新华区环境保护局

平新环审〔2021〕2号

新华区环保局

关于《年产40万吨预拌砂浆生产线技术改造项目建设项目环境影响报告表》的批复意见

平顶山市鑫瑞祺环保建材有限公司:

你单位报送的由河南城建学院编制的《年产40万吨预拌砂浆生产线技术改造项目建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在我区网站公示期满，经研究，批复如下：

- 平顶山市鑫瑞祺环保建材有限公司位于平顶山市新华区西市场办事处武庄村，占地面积21800平方米。本项目位于平顶山市鑫瑞祺环保建材有限公司现有年产40万吨预拌砂浆生产线车间内，主要对车间内“年产40万吨预拌砂浆生产线项目”中砂石同出生产线进行改造，同时在车间内安装砂石料拌湿设备，本项目不新增构筑物、不新增用地。本项目建成后砂石同出生产线减少了砂、石粉的产量，增加12石子的产量，部分砂和全部石子经拌湿后用于“年产40万m3混凝土搅拌站”生产线。项目建成后，现有的年产40万吨预拌砂浆生产线和年产40万m3混凝土搅拌站生产线的产品产量均不发生变化。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以做为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合国家当前的产业政策和环保政策，选址可行，我局原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受利害相关方的垂询，及时向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施及环保投资概算，在投入运营时必须公示有关项目环评及环保验收等信息。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施及相应环保投资，确保本项目产生的各类污染物达标排放或得到妥善处理，应重点做好以下工作：

1、制砂线设备安装在厂房内，对低速整形机、高速级配机、振动筛等产尘设备进行二次封闭并对废气进行负压收集，收集后的废气经袋式除尘器处理后通过38m高排气筒排放，排放口颗粒物的排放浓度应不大于10mg/m3。

2、厂区采用雨污分流制。本项目产生的洗砂废水通过絮凝沉淀后，回用于洗砂工序，不外排。

3、夜间不生产，采取设备基础减振、全封闭厂房隔声等措施确保边界噪声达标。

4、建立固体废物管理台账，如实记录产生固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，按照国家规定分类处置，采取措施防治固体废物污染环境。固体废物贮存的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。项目批复后，新华区环境监察大队须加强日常环保监督管理。

六、本批复有效期为5年，如逾期开工建设，其环境影响评价文件应重新上报审核。

经办人：环境影响评价与排放管理科

2021年2月7日